ТРУБЫ И БЫСТРОСЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ДЛЯ РАБОТ СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ

ВОДЫ И РАСТВОРОВ

ВВА Pumps Holland

Полная комплектация системы водопонижения: силовые установки, фитинги, трубы, иглофильтры, специальное оборудование.

Полная комплектация системы горизонтального водопонижения.

Системы по перекачке воды.

Надежные, модульные, защищенные счетчики воды для любых задач.

КАТАЛОГ БЫСТРОСЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

СИСТЕМА В

- доступные размеры соединений от 2 до 8 дюймов

- сочетается с системой bauer

- максимальное давление в системе 10 атм.

СИСТЕМА IT

- доступные размеры 8, 10 и 12 дюймов

- сочетается с итальянской системой

- максимальное давление в системе 6 атм.

СИСТЕМА С

- доступные размеры 2-6 дюймов

- сочетается с системой perrot

- максимальное давление в системе до 10 атм.

- большие диаметры (до 600мм) доступны под заказ.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Система В |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сопоставима с ситемой bauer | размеры 2-8 дюймов |  |
| 1.1 Быстрые соединения 1.2 Фильтра сита 1.3 Обратные клапана 1.4 Деаэрация и измерение протока 1.5 Трубы 1.6 Рукава |  |  |
| 2. Система В |  |  |
| Сопоставима с ситемой bauer | размеры 8-12 дюймов |  |
| 2.1 Быстрые соединения 2.2 Фильтра сита 2.3 Обратные клапана 2.4 Деаэрация и измерение протока 2.5 Трубы |  |  |
| 3. Система В |  |  |
| Сопоставима с ситемой bauer | размеры 2-6 дюймов |  |
| 3.1 Быстрые соединения 3.2 Фильтра сита 3.3 Обратные клапана 3.4 Деаэрация и измерение протока 3.5 Трубы 3.6 Рукава |  |  |
| 4. Иглофильтры/рукава |  |  |
| 4.1 Иглофильтры/рукава |  |  |
| 5. Фланцевые трубы |  |  |
| 5.1 Трубы HDPE 100 с фланцами, фланец стальной, луженый, с эпоксидным покрытием 5.2 Трубы HDPE 100 с фланцами, фланец стальной, с стекло- волокнистым покрытием уси- ленный. |  |  |

СИСТЕМА В

1.1 Быстрые соедиенния

| Быстрое соединение папа (шарик/рычаг) | размер |
| --- | --- |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2.5 3 4 6 8 |
| Кольцо с рычагом оцинкованное | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2.5 3 4 6 8 |
| Шар без рычага | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2.5 3 4 6 8 |
| Мама (чашечка) | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2.5 3 4 6 8 |
| Крючок короткий | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2.5 3 4 6 8 |
| Крючок длинный | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2.5 3 4 6 8 |
| Рычаг | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2.5 3 4 6 8 |
| Заклепка, комплект 3шт. | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2.5 3 4 6 8 |
| Кольцо уплотнительное | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2.5 3 4 6 8 |
| Соединение мама с приваренной чашечкой | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2.5 3 4 6 8 |
| Соединение сварное папа (шарик/рычаг) | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2.5 3 4 6 8 |
| Соединение рукава мама (чешечка) оцинкованное | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2.5 3 4 6 8 |
| Соединение рукава специальное мама (чашечка) оцинков. | размер |
|  | мм; втулка мм | дюймы |
|  | 108 50 108 63 108 75 159 50 159 63 159 75 159 100 | 4 4 4 6 6 6 6 |
| Соединение рукава папа (шарик/рычаг) оцинкованный | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2.5 3 4 6 8 |
| Крючок короткий | размер |
| Соединение рукава специальное мама (шарик/рычаг) оцинков. | мм; втулка мм | дюймы |
|  | 108 50 108 63 108 75 159 50 159 63 159 75 159 100 | 4 4 4 6 6 6 6 |
| Хомут легкий тип | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50-65 58-75 68-85 87-112 104-138 130-165 | 2 2.5 3 4 6 8 |
| Хомут средний тип | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 52-55 60-63 64-70 68-73 74-79 86-91 97-104 112-121 150-160 162-174 | 2 2 2.5 2.5 3 3 4 4 6 6 |
| Хомут тяжелый тип | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 112-121 162-175 215-228 267-282 318-336 | 4 6 8 10 12 |
| Поворот 90 градусов | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2.5 3 4 6 8 |
| Поворот 45 градусов | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2.5 3 4 6 8 |
| Фланец мама, поворот 90 градусов (чашечка) | размер |
|  | мм; отверстий на фланце | дюймы |
|  | 50 К125(4) 70 К145(4) 89 К160(4) 108 К180(8) 159 К240(8) 216 К295(8) | 2 2,5 3 4 6 8 |
| Фланец мама, поворот 135 градусов (чашечка) | размер |
|  | мм; отверстий на фланце | дюймы |
|  | 50 К125(4) 70 К145(4) 89 К160(4) 108 К180(8) 159 К240(8) 216 К295(8) | 2 2,5 3 4 6 8 |
| Резьбовой поворот мама (чашечка) 90 градусов – внешняя резьба | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2,5 3 4 6 8 |
| Уплотнительное кольцо | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2,5 3 4 6 8 |
|  | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2,5 3 4 6 8 |
|  | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2,5 3 4 6 8 |
| Редуктор понизитель | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 70 х 50 89 х 70 108 х 89 159 х 108 216 х 159 | 2,5 х 2 3 х 2,5 4 х 3 6 х 4 8 х 6 |
| Редуктор увеличитель | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 70 х 50 89 х 70 108 х 89 159 х 108 216 х 159 | 2,5 х 2 3 х 2,5 4 х 3 6 х 4 8 х 6 |
| Заглушка мама (чашечка) | размеры |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2,5 3 4 6 8 |
| Заглушка папа (шарик/рычаг) | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2,5 3 4 6 8 |
| Тройник папа (шарик/рычаг) выпускной | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2,5 3 4 6 8 |
| Тройник папа (шарик/рычаг) выпускной | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2,5 3 4 6 8 |
| Тройник с наружной выходной резьбой | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 108 | 4 |
| Тройник папа (шарик/рычаг) выход 45 градусов | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 108 159 | 4 6 |
| Тройник 2 х папа(шарик/рычаг) 1 х мама (чашечка) | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 108 159 216 | 4 6 8 |
| Тройник 2 х мама(чашечка) 1 х папа (шарик/рычаг) | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 108 159 216 | 4 6 8 |
| Реверсионный переходник папа (шарик/рычаг) | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2,5 3 4 6 8 |
| Реверсионный переходник мама (чашечка) | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 2 2,5 3 4 6 8 |
| Дренажное подсоединение | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 4 4 | 89 100 |
| Фланцевое быстрое соединение (шарик/рычаг) | размер |
|  | мм; отверстий на фланце | дюймы |
|  | 50 К125(4) 70 К145(4) 89 К160(4) 108 К180(8) 108/50 К180(8) 108/89 К180(8) 159 К240(8) 216 К295(8) | 2 2,5 3 4 4/2 4/3 6 8 |
| Фланцевое быстрое соединение (шарик/рычаг) | размер |
|  | мм; отверстий на фланце | дюймы |
|  | 50 К125(4) 70 К145(4) 89 К160(4) 108 К180(8) 159 К240(8) 216 К295(8) | 2 2,5 3 4 6 8 |
| Фланцевое соединение (чашечка) | размер |
|  | мм; отверстий на фланце | дюймы |
|  | 50 К125(4) 70 К145(4) 89 К160(4) 108 К180(8) 108/50 К180(8) 108/89 К180(8) 159 К240(8) 216 К295(8) | 2 2,5 3 4 4/2 4/3 6 8 |
|  | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 59 216 | 50 70 89 108 159 216 |
|  | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 50 70 89 108 159 216 |
|  | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 50 70 89 108 159 216 |
|  | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 50 70 89 108 159 216 |
|  | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 50 70 89 108 159 216 |
|  | размер |
|  | мм | дюймы |
|  | 50 70 89 108 159 216 | 50 70 89 108 159 216 |